## Slide 1: Konstruktive Entwicklungen zur Berücksichtigung schwieriger Betriebsbedingungen
Constructive developments in order to consider complicated operational conditions

## Slide 2
Quelle: jackworks.at
Schwierige
Betriebsbedingungen
z.B. Wind, Eis, Schnee
Gewitter, Feuchtigkeit
Ausfall von Sicherheitseinrichtungen
Complicated operational conditions
e.g. wind, ice, snow, thunderstorms, moisture
failure of safety circuits

## Slide 3: Inhalt:
3. Zusammenfassung
Content:
3. Summary
Erwartungen und Anforderungen
Expectations and requests
2. Maßnahmen und technische Entwicklungen
2. Measures and technical developments
Sprecher Ing. Josef Sutter
Speaker Engineer Josef Sutter

## Slide 4: 1. Erwartungen und Anforderungen
ständige Weiterentwicklungen
1. Expectations and requests
continuous developments
wachsende Erwartungen der Kunden
growing expectations of clients
Verfügbarkeit der Anlagen bei fast allen Witterungen
Erwartungen der Fahrgäste und Betreiber erfüllen
to fulfil passengers‘ and operators‘ expectations
availability of the installations under almost every weather condition

## Slide 5: 2.1 Unterschiedliche Bahnsysteme
Einseilumlaufbahnen
(Sesselbahnen und Kabinenbahnen)
  Continuous Monocable Gondolas
  (Chairlifts and Gondolas)
Funitel
  Funitel
2S Bahn
  2S-Ropeway
2.0 Maßnahmen und technische Entwicklungen
2.1 Different ropeway systems
2.0 Measures and technical developments
3S Bahn
  3S-Ropeway
Funifor
  Funifor
Pendelbahn
  Reversible Aerial Tramway
Standseilbahn
  Funicular Ropeway
Schlepplift
  Ski Lift
Beispiele:
examples:

## Slide 6
Entwicklungen von Bahnsystemen, um die Verfügbarkeit bei kritischen Windverhältnissen zu erhöhen
Ropeway systems which were developed to increase availability under
critical wind conditions
Beispiele:
examples:
Funitel
  Funitel
Funifor
  Funifor
3S Bahn
  3S-Ropeway
2 Seil-Pendelbahnen
  Bicable Aerial Ropeway

## Slide 7: 2.2 Funitel
2 Förderseile
  2 haul ropes
2 Gehängearme
  2 hanger arms
2.2 Funitel

## Slide 8: 2.3 Funifor
2 Tragseile
  2 track ropes
2 Zugseile
  2 haul ropes
2 mit Gehänge verbundene Laufwerke
  2 carriages connected with hangers
2.3 Funifor

## Slide 9: 2.4 3S-Bahn und 2 Seil-Pendelbahn:
2 Tragseile
  2 track ropes
1 Zugseil / bei 3S-Bahn umlaufendes Zugseil
  1 haul rope/ with 3S systems circulating haul rope
2.4 3S-ropeway and Bicable Aerial Ropeway

## Slide 10
zunehmender Verfügbarkeit bei Wind
  availability with increasing wind
konkrete Anlagenverhältnisse sind zu berücksichtigen
  specific conditions of the installation are to be considered
Chart: 
| Einseilumlaufbahn | Pendelbahnen, 3S-Bahnen | Funitel, Funifor
Datenreihe 1 | 85 | 95 | 105
Windgeschwindigkeit
Wind speed
Continuous Monocable Ropeway
Reversible Aerial Ropeway
3S-Ropeway
Funitel, Funifor
 durch Systemauslegung: Auswirkungen der Windeinflüsse möglichst gering
   due to system design: wind impacts as low as possible
Funitel, Funifor

## Slide 11
Weiters wurden bei verschiedenen Bahnsystemen viele Maßnahmen geschaffen, um die Verfügbarkeit bei widrigen Witterungsbedingungen zu erhöhen .
(Beispiele folgen)
Furthermore, on different ropeway systems were many measures taken to increase the availability under critical weather conditions.
(See the following examples)

## Slide 12: 2.5 Einseilumlaufbahnen
Seilauflagedruck auf Seilrollen
  rope bearing pressure onto the sheaves
Rillentiefe in Seilrollen
  groove depth in sheaves
Bordscheibenüberstand
  side plate projection
2.5 Continuous Monocable Gondola
2.5.1 Wind
2.5.1 Wind

## Slide 13
gefederte Gegenrollen auf Rollenbatterien
  spring-mounted counter sheaves on sheave assemblies
Kombirollenbatterie
  combined sheave assemblies

## Slide 14
Sessel mit geringer Windangriffsfläche
chairs with small surfaces exposed to the wind
Konstruktion von Fahrzeugen mit geringem cw-Wert
  construction of carriers with low drag coefficient

## Slide 15
Zusatzmasse in Kabinen und Sesseln
  additional weight in gondolas and on chairs

## Slide 16
Pendeldämpfer am Sessel
  swing dampeners on the chair
größere Spur auf der Strecke
  wider gauge on the line

## Slide 17
automatische Haubenschließung und Verriegelung bei leeren Sesseln
  automatic closing and locking of the bubble on empty chairs
Schließschiene
closing rail

## Slide 18
Anordnung Ein- und Ausstieg je nach Hauptwindrichtung  90° Ausstieg
  arrangement of entry and exit area according to wind direction  90° exit

## Slide 19
Anbringung von Schutzwänden,
Windzäunen
installation of protective walls,
wind nets

## Slide 20
entsprechende Dimensionierung der
Streckenbauteile
corresponding dimensioning of the
line structure

## Slide 21
automatische Reduktion der
Fahrgeschwindigkeit bei Windalarm
automatic speed reduction in case of wind alarm

## Slide 22
RPD-System (Überwachung der Seillage)
RPD-system (detection of the rope position)

## Slide 23
Verlangsamung
Stopp
Normallage
normal situation
slowing-down
stop

## Slide 24
außer Betrieb Anbringen von Seilsicherungselemente
mounting of rope retaining elements when the installation is out of service

## Slide 25
entsprechende Dimensionierung
(Streckenbauteile, Stationsbauteile)
  suitable dimensioning
  (line structure, station components)
unempfindliche Bauteilgestaltung
  robust design of components
2.5.2 Eis und Schnee
2.5.2 Ice and snow

## Slide 26
kompakte Klemmenausführung
  compact grip design

## Slide 27
Garagierung der Fahrzeuge
  parking of carriers
kuppelbare Anlagen
  detachable installations

## Slide 28
kompakte
Stationsverkleidung
  compact station cladding
Wettertor bei der
Stationseinfahrt
  air door on incoming side

## Slide 29
Fahren in der Nacht
  night operation
Quelle: draufabfahren.de
merkur-online.de
Leerseilfahren
 Eisansammlungen reduzieren
  drive unloaded
   reduce amassing of ice

## Slide 30
2.5.3 Blitz und Gewitter
2.5.3 Lightning and thunderstorm
Erdungssysteme
  earthing systems
2.5.4 elektromagnetische Aufladungen
2.5.4 electromagnetic charges
Erdungssysteme
  earthing systems

## Slide 31
2.5.5 Feuchtigkeit
  2.5.5 Moisture
Hohlräume vermeiden / füllen
  avoid / fill cavities
Endschalter mit Belüftungsventil
  limit switches with ventilation valve
Bruchstabschalter mit Polfett
  break fork switches with conductive grease
Steuerungsschränke in trockene Räume
  control cabinets in dry rooms

## Slide 32
2.5.6 Ausfall von Sicherheitseinrichtungen
2.5.6 Failure of safety devices
2 Sicherheitskreise auf der Strecke
  2 safety circuits on the line
Ausfall von einem Sicherheitskreis
Weiterfahrt möglich
  failure of one safety circuit
   possible to move on

## Slide 33
2.5.7 Stillstand der Anlage – Bergefall
2.5.7 Standstill of the installation – case of rescue
  Räumungskonzept - umfangreiche Maßnahmen
    recovery concept - broad measures
ungewollter längerer Stillstand tritt nicht ein
bzw. bei Stillstand kurzfristige Problembehebung möglich
  involuntary longer standstill will not occur
respectively: in case of a standstill a short-term
clearing of the problem is possible

## Slide 34
z.B. Maßnahmen Strecke
e.g. measures: line
RPD – Überwachung der Seillage
  detection of the rope position
Werkzeuge und Ersatzteile auf Stützen
  tools and spare parts on towers
Zugänglichkeit zu den Stützen
  accessibility to the towers

## Slide 35
z.B. Maßnahmen: Station
e.g. measures: station
2. Notantrieb in der Umlenkstation
  2. emergency drive in deflection station
2. Bremssystem in der Umlenkstation
  2. break system in deflection station
Notlauflagerung der Seilscheiben
  emergency bearing bullwheel

## Slide 36
Viele der genannten Maßnahmen können analog nach entsprechender Anpassung auch auf andere Bahnsysteme angewendet werden.
Nachfolgend einige Beispiele die speziell systembezogen angewendet werden.
Many of the mentioned measures can analogously be transferred onto other ropeway systems after corresponding adjustment
following some examples for ropeway systems which are specially used system-related

## Slide 37: 2.6 Funitel 2.6 Funitel 2.6.1 Wind 2.6.1 Wind
größere Bordscheiben-Ø
bei Seilrollen
  sheaves with bigger
  side plate diameters
große Längspendelungsfreiheit
  broad longitudinal swing

## Slide 38: 2.7 3S-System 2.7 3S-system 2.7.1 Wind 2.7.1 Wind
entsprechende Gestaltung der Auflageelemente
corresponding design of the bearing elements

## Slide 39
2.7.2 Eis und Schnee
Anbringen von Eiskratzern an den Laufwerken
2.7.2 Ice and snow
mounting of ice scrapers on carriages

## Slide 40: 2.8 Funifor 2.8 Funifor 2.8.1 Ausfall von mechanischen Einrichtungen 2.8.1 Failure of mechanical devices
Anlage leerfahren mit eine Antriebsscheibe möglich,
falls eine Seilscheibe blockiert
possible recovery with only
one drive bullwheel, if one
bullwheel is blocked

## Slide 41
2.8.2 Bergung
Kabinen können unabhängig
voneinander bewegt werden
2.8.2 Rescue
gondolas can be moved independently
Überstieg von einer Gondel in
die andere möglich
exit from one gondola into
another possible

## Slide 42: 2.9 Pendelbahn 2.9 Reversible aerial ropeway 2.9.1 Wind 2.9.1 Wind
Auflagedruck des Zugseils und entsprechende
Anordnung und Ausführung der Seilreiter
bearing pressure of the haul rope and
corresponding arrangement and design of
the slack carriers
Auflagedruck und entsprechende
Ausführung der Tragseilführungselemente
bearing pressure and corresponding
design of the guiding elements of the track ropes

## Slide 43
Befestigungsarme zur Lagestabilisierung der Tragseile
fixing arms to stabilize the position of the track ropes

## Slide 44
große Masse des Fahrzeugs
und großer Schwerpunktabstand
zum Seil
great dimensions of the carrier
and great gravity distance to the
rope

## Slide 45: 2.10 Standseilbahn 2.10 Funicular Ropeway 2.10.1 Wind 2.10.1 Wind
größere Spurbreiten
Fahrzeugform
form of carrier
wider gauges

## Slide 46: 3. Zusammenfassung
technische und betriebliche Maßnahmen ermöglichen es, den Erwartungen der Gäste auch bei widrigen
Witterungsbedingungen sehr weit entgegenzukommen
3. Summary
Besonderheiten sind mit Herstellern abzuklären (Witterungsbedingungen, Nutzungsplan, Geologie,…)
consult the manufacturer for special features (weather conditions, utilization plan, geology,...)
Beobachtungen während des Betriebes durch Betreiber, Umsetzen von betrieblichen Maßnahmen
erforderlich (lokale Betriebserfahrungen, Betriebsanleitungen, Vorschriften,…)
control during operation by operators and implementation of operational measures is necessary
(local operation experience, operation instructions, regulations,...)
technical and operative measures make it possible to meet guest’s expectations very far under any weather condition

## Slide 47
Quelle: sommerschi.com
Betrieb von Seilbahnen unter außergewöhnlichen Umständen
Operation of ropeways under extraordinary conditions
Herausforderung für:
Challenge for:
Fahrgast
  passenger
Betreiber
  operator
Hersteller
  manufacturer
Behörden
  authorities

## Slide 48
Vielen Dank!
Thank you!
Bilder ohne Quellenangabe: betriebsintern